## Slide 1
도면해석 자동화
Copyrightⓒ. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.
인공지능 융합학과 2021137675 서승훈

## Slide 2
001
002
금주진행상황
향후계획
CONTENTS
Copyrightⓒ. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.
부재리스트 해석 결과 정렬
구조평면도 Title Entity 탐색 알고리즘 개선
슬래브배근도 Title Entity 탐색 알고리즘 개선
일반화를 위한 구조평면도 알고리즘 개선 및 BIM을 위한 구조평면도 선 공간정보 추출

## Slide 3
금주진행상황
ion
Part 1.
Copyrightⓒ. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

## Slide 4
1-1.
부재리스트 해석 결과 정렬
부재리스트에 사용되는 Key Entity의 단어는 제한적이므로, 가시성을 위해, Key Entity간의 서열을 정하고, 재배치
[‘부호’, ‘단면’, ‘상부근’, ‘하부근’, ‘주근’, ‘대근’, ‘보조대근’, ‘늑근’, ‘크기’, ‘기타….’]

## Slide 5
1-2.
구조평면도 Title Entity 탐색 알고리즘 개선
CAD 파일 내에 존재하는 구조평면도의 원제목을 찾아야, 구조평면도 Insert Entity를 탐색할 수 있다.

## Slide 6
1-2.
구조평면도 Title Entity 탐색 알고리즘 개선
현재, 구조평면도의 Insert Entity 영역을 파악하는 알고리즘은 CAD
파일 내에 존재하는 구조평면도의 타이틀을 찾아야, 구조평면도의
Insert Entity를 탐색할 수 있다.
설계사마다 구조평면도에서 축적에 대한 정보는 다른데 표기되어있는
경우도 있지만, 왼쪽의 원과 T?모양이 겹쳐져 있는 모양은 항상, 구조
평면도의 타이틀 좌측에 놓여있는 경우가 대부분이다.

## Slide 7
1-2.
구조평면도 Title Entity 탐색 알고리즘 개선
Entity Handle
Circle Entity Center Point
Circle Entity Radius

## Slide 8
1-2.
구조평면도 Title Entity 탐색 알고리즘 개선
CAD File 전체 에서 ‘평면도’라는 텍스트를 포함하는 모든 Text Entity를 검출

## Slide 9
1-2.
구조평면도 Title Entity 탐색 알고리즘 개선
2. 검출된 ‘평면도’라는 텍스트를 포함하는 모든 Text Entity를 기준으로 아래에 존재하면서, Text Entity의 X 좌표를 포함하는 가로선중 최근접 가로선을 검출

## Slide 10
1-2.
구조평면도 Title Entity 탐색 알고리즘 개선
3. 검출된 ‘평면도’라는 텍스트를 포함하는 모든 Text Entity를 기준으로 원의 중심이 좌측하단에 존재하면서, 최근접한
Circle Entity 탐색

## Slide 11
1-2.
구조평면도 Title Entity 탐색 알고리즘 개선
4. 검출된 선이 검출된 원의 중심을 관통하는지 판별, 일부러, 원의 중심부근에 여유값을 제공하여, 원의 중심을 한 포인트가 아닌, 일정 영역값을 지나는지 판별하는것으로 변경, 검출된 선이 원의 중심영역을 통과할시, 기준이 되었던 Text Entity가 구조평면도의 Title Entity인것으로 판단

## Slide 12
1-3.
슬래브배근도 Title Entity 탐색 알고리즘 개선
5. 슬래브 배근도도 마찬가지 – 이하 생략 -

## Slide 13
향후계획
ion
Part 2.
Copyrightⓒ. Saebyeol Yu. All Rights Reserved.

## Slide 14
2.
향후계획
1. 구조평면도 일반화 및 알고리즘 개선, 선 공간정보 추출